|  | Egzemplarz 04 |
| --- | --- |

P R O J E K T B U D O W L A N Y

Rodzaj zamierzenia: Przebudowa budynków: biurowego i garażu.

Lokalizacja obiektu budowlanego: Gostynin, ul. Ziejkowa, nr ew. dz. 140401_1.0001.280/5

Inwestor: Energy5 Sp. z o.o.

Adres Inwestora: ul. Ziejkowa 5 09 – 500 Gostynin

Kategorie obiektów:

budynek biurowy – XVI

garaż - XVII

| Projektanci: |
| --- |
| Imię i nazwisko: | Opracował: | Specj., nr upr.bud.. | Data | Podpis: |
| mgr inż. arch. Iwona Wierzbicka | Projekt Architektoniczno –Budowlany Branża Architektoniczna | architektoniczna MA/077/2015 | grudzień 2017 |  |
| mgr inż. Włodzimierz Grabowski | Projekt Architektoniczno –Budowlany Branża Konstrukcyjna | konstrukcyjno – budowlana MAZ/0531/POOK/12 | grudzień 2017 |  |

Opracowanie zawiera           stron

Płock, 17 stycznia 2018

Zawartość opracowania

- Strona tytułowa 	str.

- Zawartość opracowania	str.

- Oświadczenia projektantów zgodnie z art. 20 ust. 4.                      	str.

- Przynależność do izby                                                        	str.

- Uprawnienia projektantów                                                          	str.

- Opis techniczny                                                                          	str.

Część graficzna:

- Mapa z oznaczeniem lokalizacji zamierzenia	rys. 1     str.

- Elewacje – stan istniejący po inwentaryzacji	rys. 2     str.

- Elewacje – stan projektowany   	rys. 3     str.

- Karty techniczne, specyfikacje materiałowe		       str.

Opis techniczny realizacji robót

- Materiały wyjściowe

Przy opracowywaniu opisu wykorzystano następujące materiały:

- Mapa sytuacyjno – wysokościowa w skali 1:500

- Otrzymana dokumentacja techniczna istniejącego budynku,

- Dodatkowa dokumentacja wykonana w ramach prac projektowych,

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, Dz. U. Nr 243 poz. 1623 z 2010 r. z

późniejszymi zmianami,

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie

- Aktualne normy,, literatura fachowa, publikacje oraz inne związane przepisy i wytyczne.

- Dokumentacja fotograficzna i wizja w terenie.

- Stan istniejący

Przedmiotowa działka znajduje się przy ulicy Ziejkowej 5 w Gostyninie i jest własnością Energy 5 Sp. z o.o. Na działce zlokalizowany jest przedmiotowy budynek, drogi dojazdowe, miejsca postojowe. Działka uzbrojona jest w przyłącze elektryczne, sieć wodociągową i kanalizacyjną. Teren ogrodzony jest płotem z prefabrykatów betonowych. Dojazd do działki z drogi powiatowej poprzez istniejący zjazd.

- Opis stanu istniejącego obiektu budowlanego

Przedmiotowy budynek biurowy i garaż został wzniesiony w latach 70-tych XX. Następnie przebudowany w roku 1986. Budynek składa się z dwóch części. Pierwszą stanowi garaż, druga część to zaplecze biurowe. Garaż to jednokondygnacyjna konstrukcja stalowa wypełniona ścianami murowanymi uzupełniona w górnej części stolarką okienną. Część biurowa posada dwie kondygnacje, na parterze znajduje się część magazynowa oraz socjalna, na piętrze natomiast zlokalizowane zostały biura.

Konstrukcję nośną budynku stanowią stalowe ramy wykonane z blachownicy spawanej wypełnionej ścianą murowaną wykonaną z bloczków betonu komórkowego. W części biurowej wykonano strop z prefabrykowanych płyt kanałowych opartych na ścianach nośnych.

Stolarka okienna i drzwiowa drewniana, aluminiowa i stalowa.

- Planowany zakres robót

Zakres robot obejmuje wykonanie robót termomodernizacyjnych obiektu, robót renowacyjnych na zewnątrz i wewnątrz obiektu, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, wymianę instalacji elektrycznej.

Na zewnątrz budynku:

- Demontaż istniejącej ślusarki stalowo – szklanej.

- Wyburzenie ścian wypełniających nośną konstrukcję stalową – bez wpływu na bezpieczeństwo konstrukcji budynku.

- Termomodernizacja fundamentów.

- Montaż płyt warstwowych z wypełnieniem wełną mineralną – wg załączonej specyfikacji materiałowej.

- Montaż okładziny z blachy powlekanej w systemie elewacji wentylowanej w części biurowej budynku.

- Wymiana obróbek blacharskich w rejonie dachu, wymiana rynien i rur spustowych.

- Wykonanie opaski wokół budynku z kostki betonowej.

- Wymiana stolarki okiennej na aluminiowo – szklaną lub stalowo – szklaną

- Wykonanie dodatkowych otworów w ścianach zewnętrznych pod montaż bram segmentowych wg rysunków elewacji zewnętrznych

- Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej i cieplnej fundamentu

- Wykonanie obróbek blacharski dachu po demontażu nieużytkowanych kominów

Wewnątrz budynku:

- Demontaż murowanego komina kuźni.

- Wykonanie niezbędnych otworów pod nową stolarkę otworową wewnętrzną.

- Wykonanie posadzek wewnątrz hali produkcyjnej.

- Wykonanie okładzin ścian w pomieszczeniach zaplecza socjalnego.

- Renowacja i malowanie tynkow wewnętrznych.

- Wymian stolarki drzwiowej wewnętrznej, na drewnianą typową.

- Wymiana istniejącej instalacji elektrycznej wraz z osprzętem.

- Dane materiałowo – konstrukcyjne i technologia wykonania robót

- Wyburzenie istniejących ścian murowanych – bez wpływu na bezpieczeństwo konstrukcji budynku

Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych należy wykonać wszelkie niezbędne zabezpieczenia terenu rozbiórki, wygrodzić przed dostępem osób postronnych i oznakować 
o grożącym niebezpieczeństwie. Dodatkowo na ogrodzeniu oznakować tablicami koloru żółtego informującymi o grożącym niebezpieczeństwie.

Przed przystąpieniem do rozbiórki należy wykonać odłączenie istniejących przyłączy energetycznych i wodociągowych oraz kanalizacyjnych od budynku do instalacji zewnętrznych.

- Demontaż urządzeń i przewodów instalacyjnych.

Urządzenia i instalacje przewidziane do demontażu podlegają rozbiórce w pierwszej kolejności. Elementy stalowe pociąć na odcinki do transportu do punktu złomu.

- Rozbiórka stolarki drzwiowej i okiennej.

Skrzydła drzwiowe i okienne zdjąć z zawiasów, ościeżnice wykuć z muru. Po wyjęciu okien otwory zaleca się zabić deskami lub blatami dla zapewnienia bezpieczeństwa pracy przy następnych robotach.

- Rozbiórka kominów murowanych.

Rozbiórkę prowadzić od góry odspajając pojedyncze cegły.

- Rozbiórka ścian wypełniających.

Rozbiórkę ścian należy rozpocząć od odbicia tynków. Po usunięciu z miejsca roboczego gruzu przystąpić do rozbierania ścian od góry, warstwami przy zastosowaniu lekkich rusztowań.

- Segregacja odpadów, transport, utylizacja.

W czasie prowadzenia prac rozbiórkowych materiały segregować i oddzielać te, które mogą być wykorzystane jako surowce wtórne. Transport gruzu prowadzić na bieżąco w miarę postępu robót rozbiórkowych. Wywóz samochodami ciężarowymi samowyładowczymi, zabezpieczonymi plandekami przed pyleniem w czasie jazdy.

Zapewnienie bezpieczeństwa ludzi i mienia, BHP w trakcie rozbiórki.

Oprócz podstawowych zasad BHP obowiązujące na placu budowy należy dodatkowo wprowadzić zakaz przebywania pracowników na poziomie poniżej prowadzonych prac rozbiórkowych.

- Prace rozbiórkowe mogą być prowadzone przez osobę lub pod nadzorem osoby posiadającej odpowiednie kwalifikacje zawodowe.

- Przy prowadzeniu prac rozbiórkowych i wyburzeniowych należy przestrzegać wszystkich obowiązujących przepisów BHP i bezwzględnie stosować wszystkie przewidziane przy tych robotach urządzenia zabezpieczające i ochronne.

- Pracownicy powinni być zaopatrzeni w komplet potrzebnych narzędzi oraz odzież roboczą, hełmy, okulary i rękawice ochronne.

- Robót rozbiórkowych na zewnątrz budynku nie należy prowadzić w czasie opadów atmosferycznych i silnego wiatru.

- Wszystkie przejścia i przejazdy znajdujące się w zasięgu robót rozbiórkowych muszą być 
w sposób odpowiedni zabezpieczone, a drogi, obejścia i odjazdy wyraźnie oznakowane.

- Robotnicy pracujący na wysokości 4 m i powyżej powinni być zabezpieczeni pasami ochronnymi lub linami umocowanymi do trwałych elementów budynku.

- Teren rozbiórki ogrodzić w odległości min 3 m od budynku oraz na bieżąco usuwać powstały gruz.

- Robotnicy w czasie prowadzenia rozbiórki sposobem zmechanizowanym powinny znajdować się poza strefą niebezpieczną,

- Gruz i inne materiały odpadowe na bieżąco wywozić na wysypisko

- Termomodernizacja fundamentów metodą lekką – mokrą z zastosowaniem płyt styropianowych

Warstwę ziemi o miąższości około 30cm i szerokości pasa około 60cm zalegającą przy ścianach fundamentowych należy usunąć na okład i a następnie wywieźć poza teren budowy. Przed wykonaniem izolacji fundamentów należy oczyścić a następnie pokryć 2x warstwą dysperbitu tworząc jednolitą powłokę. Twarde płyty styropianowe gr. 6cm i szerokości 50cm należy przykleić do fundamentu na packi z kleju. Następnie wykonać warstwę kleju na siatce. Wykończyć warstwą tynku cienkowarstwowego zewnętrznego.

- Montaż płyt warstwowych

Przed rozpoczęciem montażu płyt warstwowych należy:

- Sprawdzić konstrukcję pod względem dokładności wykonania,

- Sprawdzić liniowość słupów i rygli w konstrukcji ściennej obiektu (dopuszczalne odchyłki wg PN-B-06200:2002).

- Sprawdzić wykonanie robót związanych z cokołem oraz pozostałych robót mokrych

- Przygotować narzędzia niezbędne do montażu płyt. Właściwe przygotowanie konstrukcji ułatwi montaż, zapewni prawidłowe działanie łączników mocujących płytę oraz nada właściwą estetykę obudowie obiektu. Zabranie się wykonywania wszelkich robót spawalniczych w pobliżu płyt, gdyż może to spowodować trwałe uszkodzenia powłoki.

Docinanie płyt i obróbek blacharskich na budowie

- Wycięcia w elementach dachowych i ściennych, które wykonuje się przed montażem płyt, osłabiają przekrój poprzeczny i w związku z tym miejsca te powinny być odpowiednio usztywnione

- W celu zabezpieczenia powłoki przed uszkodzeniem, cięcie płyt i obróbek blacharskich należy wykonywać na stojakach wyłożonych miękkim materiałem np. filcem

- Krawędzie płyt i obróbek docinanych na budowie należy zabezpieczyć bezpośrednio 
po cięciu. Jeżeli obróbki są foliowane, to przed przystąpieniem do ich montowania należy zdjąć folię ochronną

- Zabrania się docinania płyt na dachach, mechanicznych  pomostach roboczych, rusztowaniach itp.

Montaż płyt ściennych

- Przy układaniu płyt ściennych najbardziej praktycznym sposobem jest zastosowanie dźwigu.

- Przygotować odpowiednią długość zawiesia dźwigu – stosownie do długości płyty

- Płyty mogą być również podejmowane z pakietu przy użyciu urządzeń ssawkowych lub innego narzędzia montażowego do podnoszenia płyt

- Górną płytę w pakiecie należy wysunąć na długość  pozwalającą na przewiercenie sworzni przez nakładkę lub płytę bądź też założenie narzędzia do podnoszenia płyt

- Płyty o niewielkim ciężarze jednostkowym mogą być podejmowane z pakietu i układane 
na ścianie ręcznie

- Przed montażem płyt należy zdjąć z wewnętrznej okładziny płyt folię ochronną oraz ułożyć na belce podwalinowej impregnowaną uszczelkę poliuretanową.

- Na uszczelce położyć obróbkę cokołową o szerokości zależnej od grubości płyty.

- Po przystawieniu płyty skrajnej do konstrukcji należy ją ustawić do pionu. Wypoziomować okapnik i przymocować płytę wraz z okapnikiem (dot. pionowego układu płyt) do rygla cokołowego. Dokładne ustawienie płyty skrajnej pozwoli uniknąć tzw. „kartowania się” kolejno montowanych płyt.

- Technika łączenia płyt ściennych odbywa się na pióro i wpust, co w znacznym stopniu przyśpiesza montaż kolejnych płyt.

- Aby zapewnić właściwą szczelność styku wzdłużnego płyt ścisnąć elementy ze sobą 
bez uszkodzenia krawędzi płyt.

- Jeżeli płyty ścienne z rdzeniem z wełny mineralnej nie mają fabrycznej uszczelki w zamku, przed mocowaniem płyt do konstrukcji, należy zaaplikować w gnieździe płyt od strony zewnętrznej i wewnętrznej uszczelniającą masę butylową zgodnie z projektem.

- Niezależnie od rodzaju rdzenia, ważne jest aby zachować liniowość styków poziomych i pionowych.

- Montaż stolarki okiennej i drzwiowej.

Wielkość, wymiary i konstrukcja musi być wykonana zgodnie z dokonanymi pomiarami na budowie, zgodnie ze stosownymi obliczeniami wytrzymałościowymi stolarki.

Przed zestawieniem stolarki w elewacji należy sprawdzić, czy:

- zachodzi konieczność z uwagi na wielkość, rozpiętość i obciążenia statyczne stolarki, użycia elementów wzmacniających – łączników statycznych, słupów (pomiędzy elementami elewacji, dokręcanych na elementach elewacji),

- konieczne jest zastosowanie elementów uszczelniających zestawionych ram,

- konieczne jest zapewnienie możliwości kompensacji naprężeń, czy zachodzi konieczność zastosowania elementów dylatacyjnych,

Montaż ślusarki zewnętrznej.

Do dystansowania i ustawiania stolarki w ościeżach przeznaczone są klocki/ kliny podpierające i dystansowe, które powinny być tak rozmieszczone, aby była zapewniona możliwość kompensacji naprężeń ościeżnic pod wpływem zmiennych temperatur. Zamocowanie stolarki przy użyciu tylko łączników mechanicznych - kołków rozporowych, śrub lub kotew, bez zastosowania klocków podpierających i dystansowych, jest niewystarczające do przenoszenia obciążenia. Stolarka z upływem czasu może się odkształcać.

Klocki podporowe, których nie należy usuwać, powinny być wykonane z zaimpregnowanego twardego drewna lub twardego pcw. Klocki / kliny do ustalania pozycji ościeżnic w otworze, po jej zamocowaniu powinny być usunięte, natomiast nie należy usuwać klocków podporowych. Dopuszczalne odchyłki pionowe i poziome ustawienia stolarki w otworze przy długości elementu do 3,0m powinny wynosić nie więcej niż 3,0mm.  Szczeliny nie powinny być mniejsze niż 10 mm, a jej maksymalna wielkość nie powinna przekraczać 20-30mm.

Styki elementów ram drzwi i elementów elewacji powinny być wykonywane na „styk” i uszczelniane. W przypadku większych rozpiętości, stolarki w ciemnym kolorze powinny być wykonywane odpowiednie styki dylatacyjne, również uszczelniane. Taśmy paroizolacyjne i paroprzepuszczalne, folie elastyczne paroszczelne i paroprzepuszczalne, folie z butylem do  uszczelnienia wewnętrznego należy stosować zgodnie z zaleceniami producenta tych wyrobów.

Mocowanie stolarki w ościeżach / elewacjach powinno być wykonane w taki sposób, aby obciążenia zewnętrzne były przenoszone za pośrednictwem łączników na konstrukcję budynku / elewacji, a funkcjonalność stolarki była w pełni zachowana; tzn. ruch skrzydeł przy otwieraniu i zamykaniu był płynny, bez zahamowań i zaczepiania skrzydła o inne części konstrukcji. Podobne  zasady należy zachować przy montażu stolarki w elewacjach. Mocowania powinny być rozmieszczone na bokach ościeżnicy stolarki w rozstawie nie większym niż – od naroży 15-20 cm, pomiędzy mocowaniami 50-70cm. Mocowana powinna być również dolna rama. Do mocowania ram w ścianie budynku / elewacjach – w zależności od rodzaju ściany (monolityczna, warstwowa) i sposobu mocowania stosuje się łączniki montażowe (kołki rozporowe/dyble, kotwy i śruby/wkręty). Zagłębienie powyższych elementów w ścianie powinna być odpowiednio dobrane.

Pianki poliuretanowe i materiały izolacyjne nie służą do mocowania a wyłącznie do uszczelnienia i ocieplenia szczeliny między ościeżnicą a ścianą. Kołki rozporowe (dyble) stosuje się do betonu, muru z cegły pełnej, silikatowej, dziurawki, pustaków ceramicznych i cementowych, gazobetonu, kamienia itp. Śruby mogą być stosowane do mocowania ościeżnic do betonu, cegły pełnej, silikatowej, dziurawki, betonu lekkiego, drewna itp. Stosowanie śrub należy dostosować do typu ościeży. Śruby mogą być stosowane do łączenia ościeżnic z elementami elewacji.

Kotwy budowlane powinny być stosowane wszędzie tam, gdzie odstęp ościeżnicy jest zbyt duży do stosowania dybli np. przy mocowaniu dolnym (progowym) w rozwiązaniach ścian warstwowych itp.

Montaż powinien być zakończony podpisanym protokołem odbioru

- Montaż bram przemysłowych

Przed montażem i uruchomieniem bramy należy dokładnie zapoznać się z wytycznymi zawartymi w instrukcji montażu bram. Należy przestrzegać zaleceń montażu i użytkowania bramy co pozwoli na jej prawidłowy montaż i zapewni długotrwałe, bezawaryjne użytkowanie. Wszystkie czynności związane z montażem bramy należy wykonać zgodnie z wytycznymi producenta.

Brama powinna być zastosowana i użytkowana zgodnie z przeznaczeniem. Dobór i stosowanie bram w budownictwie powinno odbywać się na podstawie dokumentacji technicznej obiektu, opracowanej zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami.

Bramy mogą być montowane do ścian żelbetowych, wykonanych z cegły lub ram stalowych. Pomieszczenie przeznaczone do montażu bram powinno być całkowicie wykończone (ściany otynkowane, wykończona posadzka), ściany nie mogą wykazywać błędów wykonania. Pomieszczenie powinno być suche i wolne od szkodliwych dla powłok lakierniczych substancji chemicznych.

Zarówno ściany boczne jak i ściana czołowa i nadproże otworu montażowego bramy muszą być pionowe oraz prostopadłe do posadzki oraz wykończone.

Zabrania się montażu bramy w pomieszczeniu w którym będą wykonywane prace wykończeniowe (tynkowanie, gipsowanie, szlifowanie, malowanie, itp.).

Posadzka w obrębie dolnej uszczelki powinna być wypoziomowana i wykonana w taki sposób, aby zapewnić swobodny odpływ wody.

Instalowanie napędu elektrycznego do bramy przez profesjonalnego instalatora lub osobę kompetentną, należy wykonać zgodnie z Instrukcją Instalowania i Obsługi napędu.

Sposoby wykonania instalacji elektrycznej jak również jej zabezpieczenia przed porażeniem elektrycznym są określone przez obowiązujące normy i przepisy prawne. Obwód zasilający napędu powinien być wyposażony w urządzenie odcinające napięcie, zabezpieczenie różnicowo-prądowe oraz zabezpieczenie przed prądem przeciążeniowym.

Instalacja zasilająca bramę powinna być wykonana jako oddzielny obwód elektryczny. Obowiązkowe uziemienie napędu powinno być wykonywane w pierwszej kolejności. Do montażu napędu należy używać przewodów dostarczonych przez Producenta.

Prawidłowe działanie bramy jest uzależnione w znacznym stopniu od poprawnego jej zamontowania. Tylko prawidłowe zainstalowanie i konserwacja prowadzone zgodnie z instrukcją, przez kompetentne jednostki lub osoby mogą zapewnić bezpieczne i zgodne z zamierzonym działanie bramy.

- Montaż okładziny z blachy powlekanej w systemie elewacji wentylowanej w części biurowej budynku

Na fasadę wentylowaną składa się podkonstrukcja nośna, warstwa izolacji szczelnie przylegającej do powierzchni ściany oraz zewnętrzne płyty elewacyjne wykonane z blachy powlekanej, które stanowią ochronę przed niekorzystnym wpływem warunków atmosferycznych. Warstwę izolacji stanowić będzie istniejące ocieplenie z płyt styropianowych. Płyty oddziela szczelina wentylacyjna, która zapewnia swobodny przepływ powietrza pomiędzy nimi.

Konstrukcja elewacji wentylowanych pozwala na „oddychanie” ściany, umożliwiając odprowadzenie pochodzącej z budynku wilgoci.

Przewidziany system podkonstrukcji do montażu płyt: AGS posiada Krajową Ocenę Techniczną potwierdzającą cechy użytkowe w tym klasyfikację w zakresie reakcji na ogień w klasie A1. Dodatkowo system posiada Ocena techniczną nr LBO-010-O16 wydaną przez Zespół Laboratoriów Badawczych Gryfitlab w zakresie bezpieczeństwa pożarowego. Na ścianach zewnętrznych budynku w części biurowej dla zapewnienia izolacyjności termicznej ścian zewnętrznych przewiduje się montaż konsol wykonanych ze stali nierdzewnej mocowanych kotwami nierdzewnymi HILTI HST3-R do konstrukcji budynku. Do drugiego końca konsoli zostaje przytwierdzony ruszt aluminiowy poprzez wkręty samowiercące lub nity zrywalne.

Elementy składające się na budowę elewacji wentylowanej to:

- podkonstrukcje elewacji systemu AGS oparta na konsolach nierdzewnych HI+

- elewacyjna blacha powlekana

- nierdzewne kołki do ocieplenia np. RAWPLUG (Koelner)

- tworzywowe kołki do ocieplenia np. RAWPLUG (Koelner)

- płyty styropianowe  ƛ=0,04 W/m*K

- kotwy nierdzewne Hilti HST3-R

W miejscach, gdzie określają to wymogi pożarowe ocieplenie zostanie zamocowane poprzez zastosowanie minimum 5 szt./m2 kołków nierdzewnych. Natomiast w przypadkach, gdzie będzie wymagane dodatkowe mocowanie wełny ze względu na poprawność przylegania wówczas przewiduje się zastosowanie kołków tworzywowych, również 5 szt./m2. – według oddzielnego opracowania.

- Uwagi końcowe

Niniejszy opis techniczny należy rozpatrywać łącznie z załączoną dokumentacją rysunkową.

Wykonawca zobowiązany jest prowadzić roboty zgodnie z obowiązującymi przepisami, pracownicy na budowie powinni posiadać stosowne badania i przeszkolenia oraz sprzęt ochronny adekwatny do wykonywanej pracy. Rusztowania mogą być ustawiane i demontowane wyłącznie przez wykwalifikowany personel zgodnie z obowiązującymi przepisami, każde ustawienie rusztowania wymaga potwierdzenia o prawidłowego montażu i dopuszczeniu do użytkowania.

Wszystkie zastosowane materiały budowlane oraz urządzenia powinny być dopuszczone do obrotu i posiadać stosowne certyfikaty, atesty lub aprobaty techniczne.

Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

dot.: Przebudowa budynków: biurowego i garażu

przy ul. Ziejkowej w Gostyninie na działce o nr ew. 280/5

Jednostka ewidencyjna 140401_1 Gostynin, Obręb: 0001 Gostynin

INWESTOR:

Energy5 Sp. z o.o.

ul. Ziejkowa 5

09 – 500 Gostynin

PROJEKTANT:

mgr. inż. Włodzimierz Grabowski

styczeń – 2018 r.

  - Podstawa wykonania opracowania

- Art. 21a ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r – Prawo budowlane (j.t. Dz. U. z 2016, poz. 290 ze zmianami)

- Przepisy BHP branżowe

- Warunki techniczne odbioru robót budowlanych i instalacyjnych.

  - Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
w związku ze specyfikacją projektowanego obiektu budowlanego, która stanowi wytyczną do opracowania przez kierownika budowy, przed rozpoczęciem robót, planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia uwzgledniającą specyfikację obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robót budowlanych / poz. Ia-pktr8/.

  - Zakres robót i kolejność realizacji obiektów

W zakres robót wchodzi:

  - Termomodernizacja i remont obiektu.

  - Wykaz istniejących obiektów

  - brak

  - Wskazanie elementów zagospodarowania działki, które mogą stworzyć zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi:

  - brak

  - Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót budowlanych:

  - roboty budowlane powyżej 3 m prowadzić z rusztowań

  - maszyny budowlane o napędzie elektrycznym muszą być podłączone do uziemienia

  - teren budowy oznakować tablicą informacyjną

  - załoga powinna posiadać przeszkolenie na stanowisku pracy pod względem bhp 
na budowie

  - zatrudnieni pracownicy powinni posiadać przeszkolenie bhp.

  - Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych zapobiegającym niebezpieczeństwom wynikających z wykonania robót budowlanych:

  - prace prowadzić przy dziennym świetle,

  - nie prowadzić żadnych prac budowlanych w strefie wykonania prac sprzętem mechanicznym,

  - prace powinny być nadzorowane przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia.

  - Zakres przepisów bhp mających zastosowanie przy robotach budowlano – instalacyjnych na projektowanej budowie.

- Na projektowanej budowie należy stosować się do przepisów związanych z obsługą urządzeń budowlanych takich jak:

  - elektronarzędzia,

  - betoniarki do 250 l,

  - dźwigi samojezdne do 15 ton udźwigu,

  - rusztowania „warszawskie” lub inne przestawne inwentaryzowane,

  - maszyny do obróbki drewna / piły tarczowe, strugi/,

  - maszyny do obróbki stali/ szlifierki, giętarki, nożyce/,

  - podajniki taśmociągowe.

b) Wykaz przepisów bhp dotyczących prowadzenia prac budowlano-montażowo-instalacyjnych i przepisów związanych.

- Rozporządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia 28 marca 1972 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlano-montażowych i rozbiórkowych.

- Rozporządzenie Ministrów Komunikacji oraz Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska z dnia 10 lutego 1977r w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót drogowych i mostowych.

Należy zastosować się do przepisów:

  - Tekst podstawowego aktu bhp na budowie tj. „Rozporządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia 28.03.1972r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlano-montażowych i rozbiórkowych.

  - Tekst. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z 30.10.2002 w sprawie minimalnych wynagrodzeń dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania maszyn przez pracowników podczas prac. Dz. U. 191/2002 póź. 1596.